УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ЛЭС»

____________А.В. Высоцкий

«___»______________ 2008 г.

ОПИСАНИЕ ВИДЕОКАДРОВ БЛОКА ИНДИКАЦИИ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

И ДИАГНОСТИКИ

МСУД-Н для грузового электровоза переменного тока 2ЭС5К

Руководство пользователя

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

74627602.50 5400 041 01 34 01-ЛУ

Заведующий отделом ПО

_________Д.В.Стекольщиков

“___”______________ 2008 г.

Инженер-программист

2 категории

____________В.В. Каширин

“___”______________ 2008 г.

Инженер-программист

2 категории

____________И.Г. Демидова

“___”______________ 2008 г.

Инженер по стандартизации

2 категории

____________И.А. Гудкова

“___”______________ 2008 г.

2008

# УТВЕРЖДЕН

# 74627602.50 5400 041-01 34 01

ОПИСАНИЕ ВИДЕОКАДРОВ БЛОКА ИНДИКАЦИИ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

И ДИАГНОСТИКИ

МСУД-Н для грузового электровоза переменного тока 2ЭС5К

# Руководство пользователя

74627602.50 5400 041-01 34 01

Листов 32

# 2008

Аннотация

Блок индикации (БИ) предназначен для отображения в реальном времени параметров электровоза и микропроцессорной системы управления и диагностики (МСУД-Н).

Передача информации осуществляется в двух направлениях:

1) МСУД-Н ( машинист (отображение всей информации, собранной МСУД-Н, о состоянии основных узлов электровоза, выдача аварийных сообщений);

2) машинист ( МСУД-Н (сброс аварийных сообщений; вызов информационных кадров о состоянии систем и оборудования электровоза).

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Структура отображения информации на блоке индикации	4

2.	«Основной кадр»	7

3.	Раздел «Диагностика электрооборудования»	13

4.	Раздел «Управление оборудованием»	14

5.	Раздел «Контроль оборудования»	15

6.	Раздел «Диагностика»	16

7.	Дополнительные функции	21

8.	Режим «Автоведение»	27

Перечень сокращений	31

# Структура отображения информации на блоке 
индикации

Всю информацию, необходимую для управления электровозом, отображаемую на БИ, можно представить в виде структуры, изображенной на рисунке 2. С целью облегчения работы с информацией применен принцип разбиения информации по кадрам.

По характеру отображаемой информации кадры делятся на кадры, предназначенные для постоянного использования, и диагностические (дополнительные) кадры.

При включении БИ на экране отображается кадр, который называется «Основным», содержащий основную информацию о работе электровоза в данном режиме. В нижней части экрана расположен ряд клавиш (рисунок 1), названия которых поясняют, какую информацию можно просмотреть с их помощью.

# Рисунок 1. Панель функциональных клавиш и времени

Для диагностики систем и оборудования используются три основных цвета:

- красный – сигнализирует об отказе, неисправности или сбое в работе системы или оборудования;

- черный – сигнализирует о нормальной работе системы или оборудования;

- серый – сигнализирует о неактивном (отключенном) состоянии системы или оборудования.

# «Основной кадр»

Основной кадр функционально разбит на три зоны (рисунок 3).

Независимо от режима и состояния силовой схемы (постоянно) отображается зона I основного кадра, содержащая:

# 1) «Контроль оборудования» - оперативная информация о состоянии оборудования и систем:

- «ТЦ» - давление в тормозных цилиндрах более 0,11 МПа (1,1 кгс/см2);

- «ДБ» - боксование или юз;

- «МК» - отключен электродвигатель компрессора М14;

- «ДМ» - нет давления масла в компрессоре;

- «НЧ» - низкая частота вентиляторов;

- «ОБ» - отказ оборудования;

- «КЗ» - срабатывание защиты;

- «ОВ» - включены ступени ослабления возбуждения;

- «СМЕ» - отсутствует связь с ведомыми секциями;

- «ТД» - нулевая позиция (разобрана схема цепей тяговых двигателей);

- «СИ» - снятие импульсов;

- «МСУД» - ошибка (отказ) аппаратуры МСУД;

# Рисунок 3. Основной кадр

# 2) «Режим» - заданный режим управления («АВТОРЕГ.», «РУЧНОЙ»);

# 3) «Силовая схема» - состояние схемы электровоза («ТЯГА» или «РЕКУПЕРАЦИЯ», «ВПЕРЕД» или «НАЗАД»).

Данная зона универсальна, не меняет своего положения и постоянно присутствует в основных кадрах.

В зоне II основного кадра представлены:

# 1) независимо от режима и состояния силовой схемы:

- заданное (кроме режима ручного регулирования) и фактическое (максимальное) значение тока якорей тяговых электродвигателей;

- заданное и фактическое значения скорости движения электровоза;

# 2) при автоматическом применении пневматического торможения по окончании рекуперации на экране отображается информация об установленном режиме (рисунок 4);

# Рисунок 4. Основной кадр в случае автоматического применения

# пневматического тормоза

# 3) в режиме «ТЯГА» при собранной схеме (рисунок 5):

- напряжение тяговых двигателей;

- ступени ослабления поля;

В данном режиме существует возможность ручного включения ступеней ослабления поля, используя клавиши «↓» уменьшить и «↑» увеличить.

# 4) в режиме «РЕКУПЕРАЦИЯ» при собранной схеме (рисунок 3):

# - напряжение тяговых двигателей;

# - ток возбуждения;

Рисунок 5. Основной кадр в режиме тяги при собранной схеме

5) в режиме ручного регулирования (рисунок 6):

- сила торможения;

- ток возбуждения;

- зоны ВИП;

- ток якоря;

- ступени ослабления поля.

Рисунок 6. Основной кадр в режиме ручного регулирования

# В зоне III основного кадра расположены клавиши, с помощью которых осуществляется переход в дополнительные кадры, и текущее время.

В случае отсутствия связи с МСУД-Н на экране отображается информационное окно с сообщением об отсутствии связи (рисунок 7).

Рисунок 7. Информационное окно в случае отсутствия связи с МСУД-Н

# Раздел «Диагностика электрооборудования»

При нажатии в любом кадре клавиши «4»-«Ток/Скорость» на экране отображается кадр «Диагностика электрооборудования» (рисунок 8), содержащий следующую информацию:

- заданное значение скорости тяговых двигателей и фактическое значение скорости каждого тягового двигателя каждой секции;

- заданное значение тока якоря тяговых двигателей и фактическое значение тока якоря каждого тягового двигателя каждой секции;

# - значение тока возбуждения каждой секции;

# Рисунок 8. Кадр «Диагностика электрооборудования»

# Раздел «Управление оборудованием»

При нажатии в любом кадре клавиши «5»-«Управ. оборуд.» на экране отображается информация о выдаче аппаратурой МСУД-Н сигналов управления и диагностики оборудования электровоза («Контактная сеть», «Управление ПЧФ», «KV23» и т.д.) (рисунок 9).

Нажатием клавиши «2»-«Выбор секции» осуществляется выбор секции.

# Рисунок 9. Кадр «Управление оборудованием»

# Раздел «Контроль оборудования»

При нажатии в любом кадре клавиши «6»-«Контр. оборуд.» отображается кадр «Контроль оборудования», информация о котором поступает в МСУД-Н («Отключен ТД1», «ВЧ маслонасоса», «Песок авт.» и т.д.) (рисунок 10).

Для продолжения просмотра информации о состоянии оборудования необходимо нажать клавишу «6»-«Прод-е таблицы».

# Нажатием клавиши «2»-«Выбор секции» осуществляется выбор секции.

# Рисунок 10. Кадр «Контроль оборудования»

# Раздел «Диагностика»

### Кадр «Диагностика шкафа МСУД»

При нажатии в любом кадре клавиши «7»-«ДИАГНОСТИКА» отображается кадр «Диагностика шкафа МСУД», содержащий следующую информацию (рисунок 11):

- напряжение сети каждой секции;

- углы γ и β каждой секции;

- углы регулирования каждой секции.

Продолжение диагностики осуществляется повторным нажатием клавиши «7»-«МСУД», при этом на экране отображается информация по каждой секции о состоянии каналов связи (приход данных, наличие связи), версия программного обеспечения (рисунок 12).

# Рисунок 11. Кадр «Диагностика шкафа МСУД»

# Рисунок 12. Продолжение «Диагностики шкафа МСУД»

### Кадр «Аварийные ситуации»

# В разделе «Диагностика» существует возможность просмотра информации об аварийных ситуациях нажатием клавиши «3»-«Авария». При этом на экране отобразится кадр, содержащий информацию по каждой секции о количестве аварийных ситуаций, размере файла аварийных ситуаций (рисунок 13).

# Рисунок 13. Кадр «Аварийные ситуации»

# Рисунок 14. Кадр «Аварийные ситуации» - включение COM1

Для передачи данных об аварии по СОМ1 необходимо выбрать скорость передачи данных (клавиша «3») и включить СОМ1 (при открытии кадра «Аварийные ситуации» СОМ1 не активен) с помощью клавиши «2» (рисунок 14). После передачи данных клавишей «1»-«Выход» осуществляется перезапуск программы БИ.

### Кадр «Диагностика КрМ и БС»

В разделе «Диагностика» нажатием клавиши «8»-«КрМ и БС» осуществляется диагностика крана машиниста (КрМ) и блока сопряжения (БС-224). При этом на экране отображается кадр, содержащий информацию о состоянии КрМ, датчиков давления, вентилей (рисунок 15).

Рисунок 15. Кадр «Диагностика КрМ и БС»

Для проверки работоспособности крана машиниста предусмотрена возможность задания режима работы КрМ нажатием клавиши «2»-«Выбор режима».

Продолжение диагностики КрМ и БС-224 осуществляется повторным нажатием клавиши «8»-«КрМ и БС», при этом на экране отображается кадр продолжения диагностики КрМ и БС-224, содержащий информацию об ошибках обмена по RS-485, CAN, обобщенных ошибках (рисунок 16).

Рисунок 16. Продолжение «Диагностики КрМ и БС»

# Дополнительные функции

В основном кадре нажатием клавиши «F» вызывается окно с дополнительными функциями (рисунок 17):

- выбор кадра;

- ввод времени Тмоск;

- ослабление поля;

- установки дисплея;

- автоматическая яркость.

#### Выбор кадра

Для удобства восприятия машинистом информации (на его выбор) предусмотрены три вида отображения основного кадра, функционально идентичных, но отличающихся расположением и формой индикаторов. Для смены вида основного кадра необходимо в окне «Дополнительные функции» нажать клавишу «0»-«Выбор кадра» (рисунок 18, 19).

Рисунок 17. Дополнительные функции

# Рисунок 18. Основной кадр вид 2

# Рисунок 19. Основной кадр вид 3

#### Ввод времени Тмоск

Предусмотрена возможность изменения системного времени. Для этого в окне «Дополнительные функции» необходимо нажать клавишу «1»-«Ввод времени Тмоск», в появившемся окне (рисунок 20) ввести новое время.

Рисунок 20. Ввод времени

#### Ослабление поля

С помощью клавиши «3»-«Ослабление поля» в окне «Дополнительные функции» осуществляется автоматическое включение ослабления поля.

#### Установки дисплея

Предусмотрена возможность настройки экрана дисплея: цвет фона и яркость экрана. Для этого в окне «Дополнительные функции» необходимо нажать клавишу «4»-«Установки дисплея» (рисунок 21).

Используя клавиши «↑» и «↓» осуществляется выбор цвета фона. На рисунках 22, 23 представлен основной кадр с измененным фоном.

Используя клавиши «*» (увеличить) и «» (уменьшить) можно менять яркость экрана дисплея.

Рисунок 21. Установки дисплея

Рисунок 22. Основной кадр (фон зеленый)

Рисунок 23 – Основной кадр (фон коричневый)

#### Автоматическая яркость

В случае если яркость дисплея была изменена в ручную (п. 7.4.), имеется возможность вернуть интенсивность яркости в исходное положение в зависимости от освещенности кабины. Для этого в окне «Дополнительные функции» следует нажать клавишу «5»-«Автоматическая яркость».

# Режим «Автоведение»

Режим автоведения включается путем нажатия в основном кадре клавиши «0». При этом на экране отобразится кадр, содержащий следующую информацию (рисунок 24):

- заданный режим управления;

- состояние силовой схемы электровоза;

- скорость движения;

- ток якоря;

- работа светофора;

- название маршрута;

- данные для автоведения.

Рисунок 24. Кадр «Автоведение»

Для ввода исходных данных необходимо нажать клавишу «5»-«Ввод данных», в появившемся окне (рисунок 25) ввести данные.

Рисунок 25. Ввод исходных данных для автоведения

Рисунок 26. Кадр «Автоведение» после ввода данных

Просмотр ограничений осуществляется нажатием клавиши «6»-«Просмотр огр-ний» (рисунок 27).

Рисунок 27. Просмотр ограничений

Корректировка ограничений осуществляется нажатием клавиши «7»-«Измен-е огр-ний» (рисунок 28).

Рисунок 28. Корректировка ограничений

## Перечень сокращений

БИ – блок индикации;

БС-224 – блок сопряжения;

ВИП – выпрямительно-инверторный преобразователь;

ВЧ – высокая частота;

КрМ – кран машиниста;

МСУД-Н – микропроцессорная система управления и диагностики оборудования электровозов;

ПЧФ – преобразователь частота-фаза;

ТД – тяговый двигатель.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

II

Рисунок 2. Структура отображения информации на блоке индикации

III

I