5 Микропроцессорная система управления и диагностики оборудованием МСУД-Н.

5.1 Описание и работа МСУД-Н

Назначение

Микропроцессорная система МСУД-Н предназначена для управления тяговым приводом и электрооборудованием электровоза.

Микропроцессорная система МСУД-Н реализует управление тяговым приводом в режимах тяги и электрического (рекуперативного) торможения, осуществляет диагностику состояния оборудования электровоза и информирует машиниста о режиме работы электровоза, состоянии оборудования и т.д. путем вывода соответствующих сообщений на дисплей блока индикации, размещенного на пульте машиниста. Регистрация диагностической информации и ее обработка осуществляется в соответствии с инструкцией (Приложение А).

Технические характеристики

Основные технические характеристики аппаратуры МСУД-Н приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Технические характеристики аппаратуры МСУД-Н

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| 1 Количество последовательных каналов обмена информацией | 2 (RS-485) |
| 2 Скорость обмена информацией по последовательным каналам, Кбит/с | 19,2 |
| 3 Количество каналов ввода дискретных сигналов: - в контроллер МПК1 (МПК2) блока БУ-193 - в контроллер ЦМК блока БУ-193 | 26 48 |
| 4 Количество каналов ввода импульсных сигналов от датчиков скорости | 6 |
| 5 Количество каналов вывода дискретных сигналов: - из контроллера МПК1 (МПК2) блока БУ-193 - из контроллера ЦМК блока БУ-193 | 16 24 |
| 6 Количество каналов ввода аналоговых сигналов | 16 |
| 7 Количество каналов формирования импульсных сигналов управления: - тиристорами ВИПов - тиристорами ВУВов - тиристорами отпитки | 8 2 6 |
| 8 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 |
| 9 Режим работы | продолжительный |
| 10 Охлаждение | воздушное, естественная конвенция |
| 11 Время готовности при температуре окружающего воздуха: - выше минус 35 °С, с, не более - ниже минус 35 °С, мин, не более | 10 30 |
| 12 Напряжение питания, В | 50±10 |
| 13 Потребляемая мощность по цепям питания (с блоками индикации), Вт, не более | 100 |
| 14 Напряжение подогрева, В | 50±15 |
| 15 Потребляемая мощность по цепям подогрева, Вт. не более | 200 |
| 16 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96: - блоков БУ-193 и БС-224 - блоков индикации ВС3641 | IP 40 IP 31 |

Рисунок 5.1- Структурная схема МСУД-Н В состав МСУД-Н входят:

- блок  управления  БУ-193   (А55),  расположенный  в  высоковольтной камере;

- два блока индикации ВС3641 (А78, А79), расположенные на пультах машиниста обеих кабин.

Блок А55 при помощи кабелей 42 и 40 подключаются к блокам индикации А78 и А79, образуя бортовую информационную сеть. При этом, к блокам индикации А78 и А79 обязательно подключение всех трех разъемных соединителей (XI, Х6, Х7).

Кабелем 43 к разъемному соединителю Х6 блока индикации А78 подключается система пневматического торможения. Сигналы задания режимов от контроллеров машиниста SMI - SM4 по системе многих единиц (СМЕ) к разъемному соединителю XI3 блока А55 подводятся проводным монтажом. Органами управления Электровоза являются главные контроллеры SM1 и SM2, расположенные на пультах машиниста и боковые контроллеры SM3 и SM4, расположены на боковой стенке кабины со стороны помощника машиниста.

К разъемному соединителю X8SB блоков индикации А78 и А79 при помощи кабеля 34 (35) подключен разъемный соединитель XS1 (XS2), к которому должен подключаться внешний накопитель типа FLASH-памяти, предназначенный для хранения и переноса информации о состоянии оборудования электровоза (диагностика) в ПЭВМ депо.

Для реализации функций управления и диагностики оборудования блок А55 имеет следующие связи:

- для контроля схемы и состояния релейно-контакторного оборудования секции (РКА), режима работы на разъемные соединители Х10, X11 и Х16 заводятся соответствующие сигналы, в том числе и по связи с системами КЛУБ и САУТ;

- для контроля силовой схемы и протекающим в ней процессам на разъемные соединители Х13 и XI5 заводятся сигналы с датчиков напряжения (ДН), контроля углов коммутации (ДУК), скорости (ДС) и токов (ДТ) всех тяговых двигателей;

- формирование необходимой заданному режиму схемы цепей управления в режиме «Авторегулирование» осуществляется путем соответствующих переключений релейно-контакторных элементов, для чего они подключаются к разъемным соединителям XI2 и XI7;

- управление выпрямительно-инверторными преобразователями (ВИП) (Ul, U2) и выпрямительными устройствами возбуждения (ВУВ) (U3) осуществляется путем выдачи через разъемный соединитель Х14 импульсов, отпирающих соответствующие тиристоры вышеперечисленных преобразователей (U1 - U3).

Устройство и работа системы МСУД-Н

Управление преобразователями осуществляется с помощью контроллера машиниста автоматически (по программе) путем изменения угла открытия тиристоров ВИП Ul, U2, а в режиме электрического торможения также и путем изменения угла открытия тиристоров ВУВ U3. Изменение угла открытия тиристоров осуществляется программным способом при помощи микропроцессорного контроллера МПК, входящего в состав блока БУ-193 А55.

Блок БУ-193 содержит центральный микропроцессорный контроллер ЦМК и два микропроцессорных контроллера МПК1 и МПК2, один из которых находится в холодной резерве.

ЦМК - центральный микроконтроллер, предназначен для диагностики оборудования электровоза, формирования и передачи на блок индикации информации с целью визуального отображения контролируемых параметров на экране блока индикации БИ и записи во FLASH-память результатов обработки сигналов управления с блока регулирования.

МПК1 (МПК2) - микроконтроллеры, предназначенные для регулирования скорости движения электровоза, тока якоря тяговых электродвигателей, угла запаса управления инвертором ВИП, защиты от боксования и юза, регулирования тока    возбуждения    в    режиме    электрического    торможения,    управления контакторами ослабления возбуждения и другими аппаратами РКА. Формирования информации для визуального контроля на экране блока индикации БИ.

Функциональная схема системы автоматического управления и диагностики (САУ) в режиме тяги выполнена в соответствии с рисунком 5.2, а режиме электрического торможения - в соответствии с рисунком 5.3.

В блоке управления БУ-193 программно реализуется двухконтурная система автоматического управления (САУ) в режиме тяги. Внешним для САУ электровоза является контур регулирования скорости, внутренним - контур регулирования токов тяговых двигателей.

Рисунок 5.2 - Функциональная схема САУ электровоза

в режиме тяги

В режиме электрического (рекуперативного) торможения программным способом реализуется трехконтурная система автоматического управления. Внешним, как и в режиме тяги, является контур регулирования скорости, формирующий задания для контура регулирования токов якорей и тока возбуждения, которые являются внутренними относительно контура регулирования скорости.

Рисунок 5.3 - Функциональная схема САУ электровоза в режиме рекуперации

Состояние оборудования любой секции электровоза отображается на экране блока индикации по запросу машиниста. Вся информация передается в блок индикации той кабины, из которой ведется управление, по последовательному каналу RS-485 и хранится в памяти блока индикации в течение всей поездки. Диагностическая информация переписывается во FLASH-память, подключаемую к разъему XS1, в конце рейса или по какому-либо нештатному событию.

Работают представленные схемы следующим образом.

По заданию I3, V3 , получаемому от контроллера машиниста, реальному состоянию силовой схемы (контроль токов I1 -I4 - в режиме тяги; токов якорей 1я1 - 1я4 и возбуждения 1в - в режиме рекуперативного торможения), получаемых от датчиков системы процессор БМК работающего микроконтроллера (МПК1 и МПК2) вычисляет на каждом интервале повторения вычислений код управляющего воздействия. Полученное значение этого кода в аппаратных формирователях блоков

«захват/сравнение», входящих в состав ЧИПа микроконтроллера преобразуются в импульс, фаза которого соответствует требуемой для отпирания тиристоров ВИПов и ВУВа. Эти сигналы усиливаются и поступают на тиристоры соответствующих плеч преобразователей (ВИПа и ВУВа) или панелей тиристоров отпитки ШТ. В результате, из приложенного к ВИПам и ВУВу напряжений (U2 и U3), снимаемых с вторичных обмоток тягового трансформатора Т, формируются выпрямительные напряжения, поступающие на тяговые двигатели ТД.

В режиме тяги реализована схема с последовательным возбуждением тяговых двигателей. Обмотки возбуждения и якоря ТД включены последовательно, поэтому при помощи датчиков тока (ДТ) контролируются общие токи этих цепей I1 - I4 в соответствии с рисунком 5.2.

В режиме электрического (рекуперативного) торможения якоря тяговых двигателей подключаются к ВИПам и либо возвращают энергию в сеть, либо работают в режиме противовключеыия. Обмотки возбуждения в этом режиме питаются от

ВУВа через устройства ШT (шунтирующие тиристоры или тиристоры отпитки), обеспечивающие выравнивание токов якорей тяговых двигателей ТД между собой. В этом режиме при помощи датчиков тока ДТЯ контролируются токи якорей всех двигателей 1я1 - 1я4, а при помощи датчика тока возбуждения ДТВ общий для всех четырех тяговых двигателей секции электровоза ток возбуждения 1в в соответствии с рисунком 5.3.

В обоих режимах для защиты от боксования и юза, а также поддержания заданного значения контролируются скорости вращения всех четырех осей электровоза

nl - n4 при помощи импульсных датчиков (ДС).

Сигналы от датчиков скоростей ДС nl - n4 поступают на входы таймеров микроконтроллера БМК. Таймеры, так же, как АЦП являются принадлежностью частотно-импульсного преобразователя (ЧИПа) микроконтроллера. В них осуществляется измерение, и подсчет во времени импульсов, поступающих от ДС, в результате этих операций определяется реальность скорости всех осей электровоза.

Устройство БВВ осуществляет ввод в БМК значений дискретных (релейных) сигналов цепей управления и релейно-контакторной аппаратуры (РКА) и усиливает сигналы, предназначенные для управления электрическими аппаратами (РКА) электровоза.

5.2 Описание и работа составных частей МСУД-Н.

Блок управления БУ-193

Назначение

Блок управления БУ-193 предназначен для управления тяговым приводом и электрооборудованием электровоза в режимах тяги и электрического (рекуперативного) торможения, диагностики состояния оборудования электровоза. Формирования и передачи по последовательным каналам сообщений на блок индикации и блокам, расположенным в других секциях электровоза.

Технические характеристики

Основные технические характеристики БУ-193 приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| 1 Параметры входных аналоговых сигналов: - от датчиков синхронизации и слежения за потенциальными условиями, переменный ток напряжением. В - от датчиков углов коммутации, импульсное напряжение длительностью 500 мкс, В - от датчиков токов якоря, возбуждения, задатчиков тока, скорости и т.д., выпрямленное напряжение. В | 50 В эфф от 0 до 200 от 0 до 5 |
| 2 Количество входных аналоговых сигналов | 20 |
| 3 Параметры частотных сигналов от датчиков скорости: - количество импульсов за оборот колеса - диапазон изменения скорости движения, об/мин. - длительность импульсов, мкс - период повторения импульсов, град. - амплитуда импульсов, В | 42 от 0 до 750 4,28 ± 1,2 8,57 ± 3 50 |
| 4 Количество частотных сигналов датчиков скорости | 6 |
| 5 Параметры входных дискретных сигналов: уровень логического нуля, В, или от 0 до плюс 10 высокоимпедансное состояние - уровень логической единицы, В | от 0 до плюс 10 от 30 до 80 |
| 6 Максимальное количество входных дискретных сигналов: - МПК1 (МПК2) - ЦМК | 26 48 |
| 7 Параметры выходных импульсных сигналов фазового управления тиристорами ВИПов и ВУВа: - амплитуда импульсов для одно-, двух, трехсекционных электровозов на нагрузке 34 Ом, В, не менее - длительность импульсов на уровне 0,5 30 амплитуды, мкс, не менее - крутизна нарастания тока не менее, А/мкс, не 0,1 более | 20В 30 0,1 |

| 8 Количество сигналов: - для ВИПов - для ВУВа (нереверсивного) | 8 2 |
| --- | --- |
| 9 Параметры выходных импульсных сигналов управления шунтирующими тиристорами или тиристорами КРМ, работающих на импульсные трансформаторы: - напряжение питания трансформаторов, В - длительность импульсов на уровне 0,5, мкс, не менее | 50 70 |
| 10 Параметры выходных дискретных сигналов: - ток нагрузки. А, не более А - максимальное коммутируемое напряжение, В, не более | 1,5 80 |
| 11 Количество сигналов | 6 |
| 12 Количество выходных дискретных сигналов МПК1 (МПК 2) | 24 |

Устройство и работа БУ-193

Блок БУ-193 включает в свой состав два идентичных микропроцессорных контроллера МПК1 и МПК2 и один центральный микропроцессорный контроллер ЦМК.

МПК1, МПК2 предназначены для управления коллекторными тяговыми двигателями электровоза переменного тока, оснащенного выпрямительно-инверторными преобразователями ВИП-5600 (два блока ВИП-5600 включены параллельно) и выпрямительной установкой возбуждения ВУВ-118.

ЦМК предназначен для контроля состояния и управления оборудованием электровоза, диагностики его систем в соответствии с заложенным алгоритмом, формировании и передачи сообщений по последовательным мультиплексным каналам.

Структурная схема одного из микроконтроллеров МПК с привязкой к оборудованию секции электровоза выполнена в соответствии с рисунком 5.4.

Поскольку схемы МПК1 и МПК2 одинаковые, ниже рассмотрен только один из них. Входы и выходы этих микроконтроллеров в блоке БУ-193 запараллелены и выведены на внешние разъемные соединители.

Рисунок 5.4 - Структурная схема МПК блока БУ-193 с привязкой к цепям

управления секцией электровоза

МПК1, также, как и МПК2 содержит следующие устройства: Блок входных сигналов БВС-991, имеющий в своем составе формирователи сигналов:

- слежения «о за потенциальными условиями открытия тиристоров, полярности полупериода п/п, сфазированного с первой гармоникой напряжения на входах ВИП-5600;

- сигнала блокировки БЛК, информирующего микропроцессор БМК-036 о переходных процессах в устройстве синхронизации;

- уровня напряжения контактной сети Ukc.

Входы БВС-991 подключаются к датчикам напряжения ДН слежения за потенциальными условиями (Uсл1, Uсл2) и синхронизации (Ucи). В качестве датчиков использованы трансформаторы TP-135 (датчики слежения) и ТО-89 (датчики синхронизации).

Блок формирователей БФ-046 содержит:

- схему обработки сигналов датчиков углов коммутации, выделяющую сигнал 7 пропорциональный длительности коммутации в силовых цепях;

- элементы схемы теплового контроля управляющего подогревом блока БУ-193 и включением питания при низких температурах;

- гальванические развязки датчиков скорости VI - V4.

Входы БФ-046 подключаются к датчикам угла коммутации ДУК (U γ1 - U γ

4) и импульсным датчикам частоты вращения ДПС-У (nl - n4). Для контроля температуры внутри корпуса блока БУ-193 на входы блока БФ-046 поступают сигналы от датчиков температуры, расположенных на плате блока микроконтроллера БМК-036. В качестве ДУК использованы датчики типа ДУК-4-01.

Блок БАС-051 предназначен для согласования уровней сигналов от датчиков тока (1я1 - 1я4, 1в) и задатчиков (I3, V3) со входами аналого-цифрового преобразователя (АЦП), входящего в состав микроконтроллера блока БМК-036.

Входы БАС-051 подключаются к датчикам тока 1я1 - 1я4, 1в типа LT1000 фирмы ТВЕЛЕМ, а также резистивным задатчикам, расположенным на пультах машиниста и формирующим задания скорости (V3), тока (I3).

Блок микропроцессорного контроллера БМК-036 содержит микроконтроллер Ml67-1 и схему привязки его к внешним относительно блока БМК-036 устройствам.

Логическая обработка и вычислительные операции реализуются программными способом в процессоре микроконтроллера Ml67-1. На основании сигналов датчиков и задатчиков автоматизированной системы управления процессор микроконтроллера формирует и распределяет по плечам преобразователей Ul - U3 управляющие импульсы α1 – α10, αш1 – αш4.

Блок БМК-036 содержит также два датчика температуры, управляющие каналами включения элементов подогрева блока БУ-193 при низких температурах и цепей питания при достижении температуры окружающего воздуха допустимых пределов.

Блок БМК-036 МПК1 связан с блоками БМК-036 МПК2 и ЦМК, а также блоками индикации посредством двух последовательных каналов связи типа RS-485. С блоками ввода/вывода БВВ-041 блок БМК-036 связан посредством последовательного канала связи типа SPI.

Сформированные в БМК-036 сигналы (α1 – α8 для  ВИПов, α9, α10 для ВУВа) усиливаются в блоках выходных усилителей БВУ-997 (α1  - α10 ), БВУ-996 (αш1 – αш4).

Блоки БВУ-997 и БВУ-996 содержит импульсные усилители с гальванической развязкой цепей выходных сигналов от цепей микроконтроллера и элементы согласования с внешними устройствами.

Для задания режима работы и формирования сигналов управления контакторами ослабления поля, песочницами, преобразователем частоты фаз вентиляторов и панелью индикации пульта машиниста в состав МГЖ1(МПК2) входят блоки ввода/вывода дискретных сигналов (БВВ-041).

Эти блоки обеспечивают стыковку БУ-193 с оборудованием электровоза, работающего с уровнем напряжения бортовой сети 50В, и гальваническую развязку цепей микроконтроллера от бортовой сети.

Структурная схема ЦМК выполнена в соответствии с рисунком 5.5.

ЦМК содержит три блока ввода/вывода дискретной информации БВВ-041 и блок микроконтроллера БМК-036.

Блок БМК-036 выполненный на микроконтроллере Ml67-1 содержит элементы последовательных мультиплексных каналов RS485, для подключения двух МПК и блока индикации и последовательного SPI канала подключения блоков БВВ-041.

Функции микропроцессорной системы МСУД-Н по управлению преобразователями, оборудованием и диагностике этого оборудования реализованы программным путем. Программы записываются в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) блоков БМК-036, МПК1, МПК2 и ЦМК, расположенные в БУ-193 и ПЗУ блока индикации при изготовлении электровоза.

Примечание - Подробное описание аппаратных средств БУ-193 приведено в руководстве по эксплуатации 6ТС.360.193 РЭ.

Рисунок 5.5 - Структурная схема ЦМК с внешними цепями

Блок индикации ВС3641

Назначение

БИ предназначен для вывода графической и звуковой информации машинисту о заданных и истинных величинах контролируемых параметров, состояния оборудования и системы управления, режимах работы оборудования и т.д., а также ввода команд с многофункциональной клавиатуры.

Технические характеристики

Основные   технические   характеристики   блока   индикации   ВС3641 приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| 1 Количество точек | 640 x 480 |
| 2 Размер точки, мм, не более | 0,33 x 0,33 |
| 3 Яркость, кД/м2, не менее | 450 |
| 4 Возможности регулировки яркости | Да |
| 5 Размер экрана, мм | 201 x 158 (10,4") |
| 6 Процессор, тип | Celeron |
| 7 Тактовая частота, МГц | 400 |
| 8 Объем оперативного запоминающего устройства, Мбайт, не менее | 128 |
| 9 Объем постоянного запоминающего устройства, Мбайт, не менее | 1000 |
| 10 Количество последовательных каналов типа CAN | 2 |
| 11 Количество внешних последовательных каналов типа RS-232 | 1 |
| 12 Количество внешних последовательных каналов типа RS-485 | 2 |
| 13 Количество внешних последовательных каналов типа USB | 1 |
| 14 Количество многофункциональных программируемых клавиш | 25 |
| 15 Операционная система | WINDOWS ХР, LINUX и QNX |
| 16 Напряжение питания, В | о 36 до 154 |
| 17 Потребляемая мощность, Вт, не более | 45 |
| 18 Потребляемая мощность на предварительный подогрев, Вт, не более | 45 |
| 19 Рабочий диапазон температур, °С | от минус 40 до плюс 60 |
| 20 Режим хранения, °С | от минус 50 до плюс 75 |
| 21 Масса, кг, не более | 5,8 |

Устройство и работа ВС3641

Структурная схема блока БИ на базе дисплейного модуля ВС3641 фирмы «GERSYS» выполнена в соответствии с рисунком 5.6.

БИ состоит из следующих узлов:

- блока питания;

- платы управления;

- процессорной платы с процессорным модулем;

- цветного графического VGA TFT-дисплея с размером экрана 10,4" (26 см) по диагонали;

- многофункциональной псевдосенсорной клавиатуры (25 клавиши);

- лампы   подсветки   с   регулируемой   яркостью   при   помощи   ШИМ модуляции;

- устройства подогрева.

Рисунок 5.6 - Структурная схема блока индикации ВС3641

Блок питания обеспечивает гальваническую развязку внутренних цепей

блока индикации от внешнего источника питания и формирование напряжений,

необходимых для работы его узлов и систем.

Плата управления предназначена для формирования и усиления сигналов,

управляющих       исполнительными       устройствами       блока       индикации.

Исполнительными устройствами, подключаемыми к плате управления, устройство подогрева и встроенная клавиатура, располагаемая на передней панели вокруг экрана дисплея. Люминесцентная лампа подсветки устанавливается в специальных держателях непосредственно на плате управления. При помощи кабеля к плате подключен внешний разъем Х2, предназначенный для подключения внешней клавиатуры.

Плата управления содержит:

- логику включения/отключения питания;

- управляющий микроконтроллер;

- систему контроля температуры;

- систему контроля питания;

- преобразователь питания лампы подсветки;

- устройство звуковое излучающее;

- переключатель клавиатуры - встроенная/внешняя.

Процессорная плата предназначена для обеспечения связи между платой управления TFT-дисплеем и процессорным модулем. К процессорной плате подключаются плата управления, TFT-дисплей и внешние разъемы Х2 - Х8.

Процессорная плата содержит:

- накопитель (ППЗУ);

- процессорный модуль;

- разъем PC 104 для подключения дополнительных устройств;

- микросхемы и аппаратную обвязку CAN-интерфейсов;

- микросхемы и аппаратную обвязку последовательного порта COM3;

- литиевую батарейку;

- логическую схему управления процессом выключения БИ. Процессорный модуль, в свою очередь, содержит: контроллер VGA дисплея

с видеопамятью (видеоОЗУ), контроллеры последовательных интерфейсов СОМ1, COM2, USB и контроллер для связи через сеть Ithernet, оперативное запоминающее устройство, объемом I 28 Мбайт

5.3 Алгоритмы управления, реализуемые МСУД-Н

Поскольку БУ-193 содержит два идентичных микропроцессорных контроллера - МПК1 и МПК2, причем один из них находится в холодном резерве, программное обеспечение, хранящееся в памяти этих контроллеров одинаково. На приведен Укрупненный алгоритм функционирования микропроцессорных контроллеров МПК1 (МГЖ2), реализующий управление тяговым электроприводом электровоза выполнен в соответствии с рисунком 5.7.

Поскольку рабочая программа, реализующая данный алгоритм, связана с управлением силовыми преобразовательными установками (ВИП и ВУВ), работающими на промышленной частоте 50 Гц, интервал повторения вычислений синхронизирован с этой частотой и составляет 10мс (один раз в полупериод).

Запуск рабочей программы осуществляется по прерыванию от положительного и отрицательного фронтов сигнала полярности полупериода (п/п) (блок 1). Блоки 2-4 служат для отсева ложных сигналов п/п: если приходит сигнал помехи, то он игнорируется (блок 4), и программа переходит в режим ожидания прихода действительного фронта п/п (блок 11). Помеха выявляется следующим образом. Сигнал полярности полупериода, считанный в текущем цикле рабочей программы, запоминается в переменной POL (блок 3) и сравнивается со значением сигнала полярности POL_l из предыдущего цикла. В случае их совпадения делается вывод о ложности сигнала (блок 4). Таким образом, цикл работы технологической программы синхронизирован с частотой питающей сети и состоит из двух частей: вычисление управляющих воздействий (блоки 1 - 14 ) и ожидание момента синхронизации (блок 17 ).

После пуска программы выполняется ввод с АЦП необходимых для реализации алгоритма управления сигналов токов, а также вычисление скорости движения и определение нерегулируемых по фазе углов управления ВИП (блок 5). При наличии задания производится проверка превышения максимальным током двигателей Imax   предельного значения 1уст   (блок 7) и при выполнении этого условия происходит включение защиты снятием импульсов с преобразователя (блок 8) и начальная установка (блок 11).

Затем производится анализ величины задания тока 10 от главного вала контроллера машиниста. При его отсутствии, а также при наличии сигнала блокировки происходит переход к блоку 11- установке начальных значений параметров. При токе Im, меньшего тока уставки 1уст, выполняются основные ветви программы в соответствии с заданным режимом работы электровоза (ручной -автоматический): блок 14 в случае автоматического управления и блок 13 при ручном управлении. Обобщенный алгоритм автоматического режима выполнен в соответствии с рисунком 5.8. Обобщенный алгоритм ручного режима выполнен в соответствии с рисунком 5.9.

Заканчиваются все ветви программы выводом значений управляющих воздействий на ВИП, сигналов включения песочниц и сигнальных ламп индикации в порты вывода и диагностической информации в канал последовательного интерфейса.

Автоматический режим.

Обобщенный алгоритм при автоматическом управлении выполнен в соответствии с рисунком 5.8. В режиме автоматики в блоке 2 производится ввод заданий тока и скорости от контроллера машиниста.

Далее в блоке 3 анализируется режим работы электровоза: тяговый или рекуперативный. В режиме тяги реализуются алгоритмы автоматического регулирования скорости движения (в случае отсутствия боксования) и токов тяговых двигателей (блоки 4 - 6).

В режиме рекуперации выполняется регулирование угла запаса РУЗ (блок 7), а затем последовательно регулятор скорости (при отсутствии боксования), регулятор заданного тока возбуждения (блок 10), регуляторы тока якоря и возбуждения тяговых двигателей (блоки 11 - 12), а также регулятор выравнивания нагрузок (блок 13).

Рисунок 5.7 - Укрупненный алгоритм управления   тяговым электроприводом

Ручной режим.

При ручном регулировании в соответствии с рисунком 5.9 производится ввод  заданного   напряжения  для  формирования  углов  αр и αв  (блок  2).  Затем формируется угол регулирования αв и номер зоны регулирования в соответствии с  : заданным значением (блок 4).

После  анализа режима осуществляется  ограничение угла регулирования ВИП по минимуму: в тяге — блоки 6 - 7, в рекуперации - блоки 8 - 9. Далее следует  общий фрагмент алгоритма как для двигательного, так и для тормозного режима: ограничение регулируемого угла  αр  по максимальному значению (блоки 10 - 11).

При управлении в тяге осуществляется переход на блок 19 - завершение режима ручного управления, а при управлении в режиме рекуперации производится ограничение угла регулирования ВУВ по минимуму и максимуму и выполняется РУЗ (блоки 13 - 18). Затем также выполняется блок 19.

Тяговый режим, автоматика.

В режиме тяги реализуются следующие алгоритмы:

- регулятор скорости;

- регулятор тока якоря. Регулятор скорости (PC).

Алгоритм регулятора скорости в режиме тяги реализован в соответствии рисунком 5.10.

В блоке 2 осуществляется рассогласование по скорости ΔV. В блоке 3 формируется величина 1з' по пропорционально-интегральному закону регулирования. Блоки 4-5 служат для ограничения 1з' нулем. Далее (блоки 6-9) вычисляется заданное значение 1з тока якоря для регулятора тока якоря РТЯ и осуществляется ограничение Iз по максимуму и минимуму.

Регулятор тока якоря (РТЯ)

Алгоритм регулятора тока якоря в режиме тяги реализован в соответствии с рисунком 5.11.

Алгоритм регулятора тока якоря реализуется следующим образом. По разности максимального тока тяговых двигателей Im и заданного тока Iз с выхода регулятора скорости вычисляется разность токов ΔI (блок 2). Затем по пропорционально-интегральному закону регулирования в блоке 3 формируется код управляющего воздействия а и его ограничение по максимальному и минимальному значениям (блок 4).

В блоке 5 на основе вычисленного управляющего воздействия предварительно формируются код фазы угла регулирования ВИП αр и номер зоны регулирования Nзоны.

Блок 6 предназначен для вывода углов регулирования ар в случае необходимости повышения или понижения выходного напряжения преобразователя.

Рекуперативный режим, автоматика

В рекуперативном режиме реализуются следующие алгоритмы:

- регулятор скорости;

- регулятор тока якоря;

- регулятор тока возбуждения;

- регулятор заданного тока возбуждения;

- регулятор угла запаса;

- регулятор выравнивания нагрузок. Регулятор скорости

Алгоритм регулятора скорости в режиме электрического (рекуперативного) торможения реализован в соответствии в рисунком 5.12.

Алгоритм регулирования скорости в рекуперативном режиме аналогичен алгоритму PC в тяге. Единственное отличие заключается в том, что рассогласование по скорости находится между максимальной скоростью всех осей и заданной.

Регулятор тока якоря

Алгоритм регулятора тока якоря в режиме электрического (рекуперативного) торможения реализован в соответствии с рисунком 5.13.

Блок 2 служит для анализа значения переменной ostFast. Если она равна нулю, то происходит переход на начальную установку параметров и выход. В случае, если ostFast отлична от нуля, что соответствует либо достижению током возбуждения заданного значения, либо появлению тока рекуперации.

В блоках 5-18 осуществляется быстрый проход по зонам до появления тока рекуперации, формирование управляющего воздействия а и вычисление номера зоны регулирования ВИП и угла регулирования αр.

Регулятор тока возбуждения (РТВ)

Алгоритм регулятора тока возбуждения в режиме электрического (рекуперативного) торможения реализован в соответствии с рисунком 5.14.

Блоки 1 - 4 служат для ограничения заданного тока возбуждения по максимальному и минимальному значениям.

В блоках 5 - 6 на основе рассогласования  Δ1в между заданным и реальным

токами возбуждения формируется код фазы угла регулирования ВУВ αв, который затем в блоках 7-10 ограничивается предельными значениями, В блоке 11 корректируется интегральная сумма управляющего воздействия αв.

Регулятор заданного тока возбуждения

Алгоритм регулятора задающего воздействия регулятору тока возбуждения реализован в соответствии с рисунком 5.15.

Блоки 1 - 4 служат для формирования задания по возбуждению по пропорционально - интегральному закону регулирования в случае наличия тока рекуперации.   При его отсутствии (блоки 5 - 10) в зависимости от величины заданного тока якоря задание по возбуждению либо увеличивается на величин) ΔI при рассогласовании Δ>0 (блоки 9 - 10). либо сбрасывается в βmin (блоки 6, 8).

Регулятор угла запаса (РУЗ)

Алгоритм регулятора угла запаса реализован в соответствии с рисунком 5.16.

В режиме прерывистого тока нагрузки происходит ограничение угла опережения β минимальным значением βmin (блоки 10 - 16). При переходе в режим непрерывного тока (блоки 4-9) производится коррекция текущего угла опережения β на величину отклонения реального угла запаса δ от заданного и ограничение его максимальным значением.

Регулятор выравнивания нагрузок

Алгоритм регулятора выравнивания токовых нагрузок реализован в соответствии с рисунком 5.17.

Блоки 2-10 служат для определения двигателя с максимальным углом регулирования шунтирующих тиристоров. В блоках 11 - 14 производится коррекция интегральной составляющей αшк по отклонению токов тяговых двигателей от тока ведущего двигателя.

Блоки 15-18 служат для определения углов αшк с ограничением по углам αв или р.

Защита от боксования.

Алгоритм защиты от боксования и юза колесных пар электровозов реализован в соответствии с рисунком 5.18.

Защита от боксования реализуется по четырем каналам: канал защиты от боксования всех колесных пар, канал защиты по ускорению отдельных колесных пар, канал защиты по производной от разницы токов, канал защиты по скольжению.

В блоке 2 обнуляется признак наличия боксования и анализируется установленный режим: тяга или рекуперация. Затем проверяется величина минимальной в тяге и максимальной в рекуперации скорости движения.

При скорости меньше 2 км/ч проверка наличия синхронного боксования не производится (блок 7). В противном случае при ускорении dVmin , большем величины уставки VI, фиксируется синхронное боксования установкой признака В в единицу (блоки 8, 9) и осуществляется защита от синхронного боксования сбросом Iз (блоки 10 - 14, 23 - 26). Далее в блоках 33-41 последовательно выявляются боксования по ускорению (блоки 34 - 35), по скольжению (блоки 36 -38) и по производной от разности токов Imax и Iср.(блоки 39 - 41). При этом соответственно формируются признаки наличия боксования по этим каналам. Укрупненный блок 42 реализует управление подсыпкой песка при наличии боксования, отличного от синхронного.

Алгоритм диагностики оборудования

Диагностика оборудования электровоза, организация и контроль обмена информацией по последовательным каналам связи (КС) выполняет процессор ЦМК.

Процессор ЦМК, так же, как и процессоры МПК1, МПК2 синхронизирован с фазой и частотой контактной сети, так как он в реальном масштабе времени отслеживает работу оборудования электровоза (диагностика оборудования).

Алгоритм функционирования ЦМК реализован согласно рисунка 5.19.

Процессор ЦМК (БМК-036) синхронизируется по фронтам сигнала п/п (блок 1). Данная процедура выполнена так же, как и рассмотренная выше, поэтому подробно здесь не рассматривается.

После запуска, осуществляется самодиагностика оборудования, подключенного к процессору (блок 2). На основании анализа этой информации формируется сообщение на блок индикации о работоспособности аппаратных средств ЦМК (блок 3).

После установления обмена по каналу связи КС с блоком индикации БИ и работающим МПК, принимаются данные от МПК о параметрах работы оборудования, а от блока индикации о режиме «Авторегулирование» (блок 3 и 4).

По    окончанию    циклов    обмена    по    КС    осуществляется    диагностика состояния оборудования электровоза (блок 5), которая заключается в опросе через канал SРI платы БВВ-041  и анализ полученной от нее информации о состоянии электровозного  оборудования  на соответствие     его  режиму  работу,  собранной   схеме цепей управления и срабатыванию защит и отказов в цепях управления.

Зачем, формируется вывод данных через КС в БИ о результатах тестирования оборудования (блок 6) и запись информации в память ПЭВМ (блок 7). После чего реализуется команда ОСТАНОВ и процессор ЦМК переход в ожидание прихода очередного фронта сигнала п/п.